## Slide 1
AZD-CED EtherCAT 직접 제어
개발 요소 선정 및 방안 비교
모션 보드 없이 미니PC + SOEM 으로 Oriental Motor AZD-CED 12축 제어 · REST(OpenAPI) 외부 명령 · 시리얼 연동
ATI · 2026-09-14

## Slide 2
프로젝트 요구사항
선정 기준이 되는 조건
제어 대상
Oriental Motor AZD-CED (EtherCAT, CiA402)
최대 12축
위치 이동 / 정지 / 급정지 / 원점복귀
제어 PC
아진 등 모션 보드 없이 PC 이더넷 포트로 직접 제어
산업용 미니PC 1대
라이선스 비용 최소화
외부 연동
REST API(OpenAPI)로 외부 시스템이 동작·정지 명령
PLC/장비와 시리얼(RS-232/485) 통신
기존 C# WPF 자산 활용
검토한 개발 요소
① EtherCAT 마스터 소프트웨어 (SOEM / IgH / TwinCAT / 상용 / 모션보드)
② 실행 OS 와 이더넷 드라이버 (Linux raw socket / Windows Npcap·WinPcap)
③ 제어 방식 (PP vs CSP, 사이클, PDO 매핑, 스레드 구조)
④ 개발 언어·프레임워크 (C# .NET / Python / C++)
⑤ 하드웨어 (미니PC 사양 적합도)
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 2

## Slide 3
① EtherCAT 마스터 소프트웨어 비교
무료·유저공간·유지보수 활발한 SOEM 선정. IgH 는 CSP 고속 다축이 필요할 때의 예비안
방안 | 라이선스 / 비용 | 실시간 성능 | 실행 환경 | 통합 난이도 | 유지보수 | 판정
SOEM | GPLv2 + 링킹 예외 무료, 소스 미수정 시 비공개 가능 | PREEMPT_RT 에서 1 ms 사이클 안정 | Linux / Windows 유저 공간 라이브러리 | 낮음 C 라이브러리, P/Invoke | GitHub 활발 (OpenEtherCATsociety) | ✔ 선정
IgH EtherCAT Master | GPLv2, 무료 | 250 µs 급 (커널 모듈) | Linux 전용 커널 버전에 종속 | 높음 커널 빌드, 네이티브 NIC 드라이버 제한 | 릴리스 간격 김 커널 업데이트 시 재빌드 | △ 예비안
TwinCAT 3 (Beckhoff) | 런타임 유료 서드파티 PC 는 레벨 90+ 등급 + USB 동글 | 우수 (RT 커널) | Windows 전용 Intel NIC 한정 | 중 ADS 로 C# 연동 | 벤더 지원 | ✖ 비용
상용 소프트 마스터 (acontis, KINGSTAR) | 유료 런타임 라이선스 | 우수, CSP 다축 보간 | Windows / Linux | 중 | 벤더 지원 | ✖ 비용
모션 보드 (아진 AXT 등) | 보드 구매 비용 PCI/PCIe 슬롯 필요 | 보드가 처리 | Windows | 낮음 | 벤더 API 종속 | ✖ 요구사항 (직접 제어)
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 3

## Slide 4
② 실행 OS 및 이더넷 드라이버 비교
Windows 는 raw 이더넷 API 가 없어 서명된 커널 드라이버가 필수 → 비용 발생. Linux 는 커널이 raw socket 을 기본 제공
방안 | 추가 SW 비용 | 실시간 성능 | 배포 조건 | 판정
Linux (Ubuntu 24.04 / Debian 12) + PREEMPT_RT + SOEM | 0 원 | 1~2 ms 사이클 안정 코어 격리로 지터 수십 µs | RT 커널 패키지, isolcpus, CAP_NET_RAW / CAP_SYS_NICE | ✔ 양산 운용
Windows + SOEM (Npcap) | 개발: 무료 (조직 5대 제한) 배포: Npcap OEM 유료, 재배포 금지 | 지터 수십~수백 µs 보증 없음 | Npcap 'WinPcap API 호환 모드' 설치 | △ 개발·검증용
Windows + SOEM (WinPcap 4.1.3) | 0 원 (BSD, 재배포 가능) | Npcap 과 동등 | 2013 년 이후 미유지, NDIS 5 Win10/11 동작 여부 개별 확인 | △ 대안
Windows + SOEM (Win10Pcap) | 0 원 (GPLv2) | Npcap 과 동등 | 2015 년경 미유지 제품 동봉 시 GPL 검토 | △ 대안
Windows + TwinCAT 3 | 런타임 라이선스 + 동글 서드파티 PC 레벨 90+ | 보증 (RT 커널) | Intel I210/I219/I225 계열 NIC Win10 IoT 권장 | ✖ 비용
결론 개발 단계는 Windows + Npcap 무료판으로 드라이브 문제를 먼저 잡고, 현장 운용은 Linux 미니PC 로 배포한다. 두 경로는 동일한 Core 라이브러리를 쓴다.
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 4

## Slide 5
③ 제어 방식 선정
궤적 생성을 드라이브에 맡기는 PP 모드로 마스터 지터 요구를 낮춘다
항목 | 선택 | 대안 | 선택 이유
동작 모드 | PP 이동 · PV 조그 · Homing 원점복귀 (궤적 생성은 드라이브) | CSP (Cyclic Sync Position) | 마스터는 목표·속도·가감속만 전송 → 사이클 지터에 둔감
사이클 주기 | 2 ms (안정 확인 후 1 ms) | 500 µs | 12축 PP 모드에 충분, i3/N100 급에서 여유
PDO 매핑 | PreOp 에서 1600h/1A00h 직접 고정 Rx 23 B / Tx 17 B | 드라이브 기본 매핑 | C# 구조체와 레이아웃 1:1 일치 보장 드라이브 설정 변경에 무관
스레드 구조 | RT 스레드 1 (SCHED_FIFO, 고정 코어) + 감시 스레드 + API 스레드 | 단일 스레드 | API→RT 명령은 Interlocked 교환 락 없음, 우선순위 역전 없음
정지 방식 | Halt(bit 8) 감속 정지 Quick Stop(bit 2) 급정지 후 서보 오프 | 서보 오프 (전압 차단) | CiA402 표준, 감속률은 6084h / 6085h
분산 클록 (DC) | 미사용 | 사용 | PP 모드에서 불필요, CSP 전환 시 활성화
장애 감시 | WKC 비교 + 10 ms 슬레이브 복구 | 없음 | SOEM ecatcheck 패턴, 케이블 재연결 시 자동 복구
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 5

## Slide 6
④ 개발 언어·프레임워크 선정
기존 C# WPF 자산과 OpenAPI 자동 생성을 고려해 .NET 9 선정
방안 | 장점 | 단점 | 적합 상황 | 판정
C# .NET 9 ASP.NET Core + WPF | 기존 WPF 자산 재사용 OpenAPI 문서 자동 생성 Linux/Windows 동일 바이너리 System.IO.Ports 로 시리얼 | SOEM 호출용 C 심(shim) 라이브러리 필요 GC 지터 관리 필요 (PP 모드에서는 허용 범위) | 감독 제어, REST 연동, GUI | ✔ 선정
Python pysoem + FastAPI | 개발 속도 최고 FastAPI 가 OpenAPI 자동 생성 | GIL·GC 지터 기존 C# 자산 미활용 | 4축 이하 PoC | △ 대안
C++ SOEM 직접 링크 | 최저 지터, CSP 가능 | REST/시리얼 구현 부담 개발 속도 느림 | 축 증가·CSP 보간 필요 시 | △ 확장 시
SOEM 연동 방식
SOEM 1.4.0 을 얇은 C 심(soemshim)으로 감싸 P/Invoke
ec_slave[] 구조체 마샬링 회피 → 필요한 필드만 함수로 노출
Linux .so / Windows .dll 동일 소스
실시간 스레드 보호
SustainedLowLatency GC, 서버 GC·동시 GC 끔
사이클 루프 내 할당 0
SCHED_FIFO + CPU 고정은 C 심에서 처리
하드웨어 없는 개발
Simulated 마스터가 CiA402 상태기계를 모사
Windows 개발 PC 에서 API·GUI 시퀀스 검증
실기 전환은 설정값 1개(Mode) 변경
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 6

## Slide 7
선정 결과: 시스템 구성
외부 시스템 → REST → 미니PC(Linux, .NET 9, SOEM) → EtherCAT → AZD-CED ×12, 시리얼은 같은 프로세스
외부 시스템
MES / HMI / 상위 PC
HTTP + JSON
/swagger 문서
PLC / 주변 장비
RS-232 / RS-485
텍스트·바이너리 프로토콜
산업용 미니PC · Linux + PREEMPT_RT · .NET 9
DirectControl.Api (ASP.NET Core)
REST 24 엔드포인트 · OpenAPI · 202 Accepted 즉시 응답 · systemd 서비스
IEtherCatMaster → SoemMaster
RT 스레드 2 ms 사이클
Axis CiA402 상태기계 ×12
PP/PV/Homing, Halt/QuickStop
SerialService
포트 이름별 관리
라인 수신 → 명령 브리지
REST 로 open/write/read
libsoemshim.so → SOEM 1.4.0 → raw socket (CAP_NET_RAW)
PDO 재매핑(1600h/1A00h) · WKC 감시 · 슬레이브 자동 복구
Oriental Motor AZD-CED ×12
Axis 1 IN ◄─► OUT
Axis 2 IN ◄─► OUT
Axis 3 IN ◄─► OUT
Axis 4 IN ◄─► OUT
Axis 5 IN ◄─► OUT
… Axis 12
CiA402 · PP 모드 · 데이지체인
REST
OpenAPI
시리얼
EtherCAT
100 Mbps
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 7

## Slide 8
구현 현황
골격 프로젝트 완성. 시뮬레이션 모드에서 전 시퀀스 검증, 실기 연결은 다음 단계
12
축 동시 제어 (설정으로 확장)
2 ms
기본 사이클 주기
24
REST 엔드포인트
0 원
Linux 운용 시 라이선스 비용
DirectControl.Core
CiA402 상태기계 (Axis)
AZD PDO 정의·재매핑
SOEM P/Invoke
Simulated 마스터
SerialService
DirectControl.Api
ASP.NET Core Minimal API
축/시스템/시리얼 엔드포인트
Swagger UI (/swagger)
시리얼→모션 명령 브리지
WPF 테스트 GUI
NIC 선택·연결, 12축 그리드
서보 온/이동/조그/정지/급정지/원점
상태 워드 비트 해석, 로그
Windows 에서 SOEM 직접 확인용
native / deploy
soemshim: Linux .so / Windows .dll
setup-minipc.sh (RT 커널, 코어 격리)
systemd 서비스
README 배포 절차
검증 완료 (시뮬레이션) 서보 온 → 절대 이동 완료 → 이동 중 감속 정지 → 조그 → 급정지 후 서보 오프 → 원점복귀 → 미인가 축 에러 보고. 솔루션 빌드 경고 0 / 오류 0
실기에서 확인 필요 AZD-CED 의 PDO 재매핑 수락 여부 · 벤더 ID(0x2BE) · 속도/가감속 단위(Hz, kHz/s 또는 ms) · Windows 용 soemshim.dll 런타임(Npcap 미설치로 미검증)
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 8

## Slide 9
⑤ 구매 예정 미니PC
아이믹 산업용 미니PC i3-1215U / 8GB / 128GB · ICBanQ P016138523 · 1,320,000 원 (VAT 포함)
항목 | 사양
CPU | Intel Core i3-1215U (6코어 8스레드: P코어 2 + E코어 4, 최대 4.4 GHz, 15 W)
메모리 | 8 GB
저장장치 | M.2 SSD 128 GB
네트워크 | Gigabit Ethernet (상세 페이지 기준 1포트로 보임, 칩셋 미표기)
시리얼 | RS-232 (DB9) 내장
USB / 영상 | USB 3.1 ×4, HDMI, Intel UHD Graphics
OS 지원 | Windows 10 / 11 / Linux (Win10 Pro 라이선스 +54,000 원 선택)
기타 | KC 인증, 전원 어댑터 별매(+25,000 원), 무선 AC 7260 선택(+26,000 원)
한눈에 보기
N100 대비 성능 여유 큼. 실시간 스레드를 P코어 1개에 고정하고 나머지로 API·시리얼 처리
RS-232 내장으로 USB 변환기 없이 시리얼 요구 충족
Linux 지원 명시 → Windows 라이선스 불필요, TwinCAT/Npcap 비용 0
LAN 포트가 1개면 EtherCAT 전용으로 쓰고 API 통신은 USB 3.0 이더넷 어댑터 추가
가격은 KC 인증 산업용 등급 기준. 동급 일반 미니PC(30~60만 원)보다 높지만 현장 설치 신뢰성 확보
구매 전 판매자 확인 질문 ① LAN 포트 개수와 칩셋(Intel/Realtek 모델명) ② 팬리스 여부 ③ RAM 온보드/SO-DIMM 여부 ④ Linux 드라이버 이슈 유무
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 9

## Slide 10
미니PC 적합도 평가
종합: 적합 (조건부) — LAN 포트 수·NIC 칩셋·냉각 방식만 구매 전 확인
항목 | 요구 사양 | 해당 제품 | 판정 | 비고
CPU | 4코어 이상, RT 전용 코어 1개 | i3-1215U 6코어 (2P + 4E) | ✔ 우수 | isolcpus 를 P코어 번호로 지정
메모리 | 4 GB 이상 | 8 GB | ✔ 충족 | .NET 런타임 + API 에 충분
저장장치 | 32 GB 이상 | 128 GB M.2 | ✔ 충족 | Ubuntu Server + 로그 여유
LAN 포트 수 | 2포트 (EtherCAT 전용 + API) | 1포트로 추정 | △ 확인 | 1포트면 USB 이더넷 어댑터를 API 용으로 추가
NIC 칩셋 | Intel I219/I225/I226 권장 | 미표기 | △ 확인 | Realtek 도 SOEM 동작, 지터 다소 증가
시리얼 | RS-232 1포트 이상 | RS-232 내장 | ✔ 충족 | Linux 에서 /dev/ttyS0
OS | Linux (PREEMPT_RT) 지원 | Win10 / 11 / Linux | ✔ 충족 | Windows 라이선스 불필요
냉각·가동 | 24시간 가동, 팬리스 권장 | 미표기 | △ 확인 | 산업용 등급, 팬리스 가능성 높음
인증 | 현장 설치 적합성 | KC 인증 | ✔ 충족 | 현장 설치 적합
가격 | 예산 내 | 1,320,000 원 (VAT 포함) + 어댑터 | ○ 참고 | 산업용 KC 기준, SW 라이선스 0 원
AZD-CED EtherCAT 직접 제어 개발 방안 검토 · 10

## Slide 11
다음 단계
1
개발 PC 실기 확인
Npcap 무료판 설치 → WPF GUI 로 AZD-CED 연결. PDO 재매핑 수락, 벤더 ID, 단위 확인
2
미니PC 구매
LAN 칩셋·포트 수·팬리스 확인 후 구매. 필요 시 USB 이더넷 어댑터 추가
3
Linux 환경 구축
Ubuntu 24.04 / Debian 12 + PREEMPT_RT. setup-minipc.sh 로 코어 격리(P코어)·NIC 설정
4
미니PC 배포·지터 측정
libsoemshim.so 빌드 → dotnet publish → systemd. /api/system/status 로 WKC·최대 지터 확인, 1 ms 전환 검토
5
현장 연동
외부 시스템 REST 연동, 시리얼 프로토콜 구현(SerialCommandBridge), WPF 를 REST 클라이언트로 전환
문서 위치: 저장소 README.md, deploy/, native/soemshim/